Решение по жалобе ООО «СтройЭнергоМонтаж»   (вх.  № 01872-14  от 12.02.2014г.)

РЕШЕНИЕ
по жалобе ООО «СтройЭнергоМонтаж»  (вх.  № 01872-14  от 12.02.2014г.)  о нарушении законодательства о размещении заказов
 
19  февраля 2014г.                                                                                                                       г.  Пермь
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (далее -  Комиссия)
рассмотрев жалобу ООО «СтройЭнергоМонтаж» (далее – Заявитель)  на действия Конкурсной (аукционной)  комиссии по видам товаров,  работ,  услуг  (далее – Аукционная комиссия)  при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обустройству пешеходных зон Ленинского района города Перми (извещение № 0356300041513000053),
 
УСТАНОВИЛА:
 
На официальном сайте www.zakupki.gov.ru  Заказчиком было размещено извещение № 0356300041513000053  о проведении открытого аукциона в электронной форме право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обустройству пешеходных зон Ленинского района города Перми.
 Заявитель полагает,  что нормы Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о размещении заказов)  нарушены действиями Аукционной комиссии.
Выслушав доводы и возражения представителей лиц,  участвующих в рассмотрении жалобы,  исследовав и оценив представленные документы,  Комиссия Пермского УФАС России установила.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в торгах от 11.02.2014г.,  ООО «СтройЭнергоМонтаж» (защищенный номер заявки 耎)  отказано в допуске к участию в торгах в связи с несоответствием сведений,  указанных в пп.  2,  4  заявки,  требованиям аукционной документации,  а также в связи с отсутствием в п.  4  заявки сведений о конкретных показателях товара,  требование об указании которых содержится в аукционной докуентации.
В соответствии с пп.  а п.  3  ч.  4  ст.  41.8  Закона о размещении заказов,  первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать при размещении заказа на выполнение работ,  оказание услуг,  для выполнения,  оказания которых используется товар согласие,  предусмотренное пунктом 2  настоящей части,  в том числе означающее согласие на использование товара,  указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе,  или согласие,  предусмотренное пунктом 2  настоящей части,  указание на товарный знак (его словесное обозначение)  предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара,  соответствующие значениям эквивалентности,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме,  если участник размещения заказа предлагает для использования товар,  который является эквивалентным товару,  указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме,  при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара,  а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак.
В соответствии с пп.  б п.  3  ч.  4  ст.  41.8  Закона о размещении заказов,  согласие,  предусмотренное пунктом 2  настоящей части,  а также конкретные показатели используемого товара,  соответствующие значениям,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме,  и указание на товарный знак (его словесное обозначение)  (при его наличии)  предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.
Согласно п.  2  ч.  4  ст.  41.8  Закона о размещении заказов,  участник размещения заказа должен представить согласие участника размещения заказа на выполнение работ,  оказание услуг на условиях,  предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме,  при условии размещения заказа на выполнение работ,  оказание услуг.
Требования,  аналогичные указанным выше,  содержатся в п.  1  Раздела 4  аукционной документации.  Также в Приложении 䫞 к аукционной документации установлены требования к характеристикам используемых при выполнении работ материалов.
Из указанного следует,  что участнику размещения заказа следовало указать конкретные показатели товара,  указание на которые содержится в Техническом задании.
В ходе рассмотрения представленных на заседание документов,  в том числе заявки ООО «СтройЭнергоМонтаж»,  основания для отказа в допуске к участию в торгах Заявителю нашли свое подтверждение.
Например,  в п.  4  Приложения 䫞 к аукционной документации,  Заказчик установил следующие требования к материалам:
Смесь асфальтобетонная ГОСТ 9128-2009,  плотная,  тип А или Б,  марка I  или II,  количество щебня %,  свыше 40  до 60,  предел прочности при сжатии МПа,  при t  50оС не менее 0,9,  при t  20оС не менее 2,2;  пористость минеральной части,  %,  14-19,  с применением щебня из изверженных или метаморфических лил осадочных пород,  фракции от 5-10  до 15-20,  марка по дробимости не ниже 800,  марка по износу ИI-  ИII,  марка по морозостойкости не ниже F50,  средневзвешенное содержание зерен пластинчатой (лещадной)  и игловатой формы,  %  по массе,  не боле꓍
В п.  4  заявки ООО «СтройЭнергоМонтаж» указано:
Смесь асфальтобетонная ГОСТ 9128-2009,  плотная,  тип Б,  марка II,  количество щебня %,  60,  предел прочности при сжатии МПа,  при t  50оС 0,9,  при t  20оС 2,2;  пористость минеральной части,  %,  15  с применением щебня из изверженных пород,  фракции от 5-10  до 15-20,  марка по дробимости 800,  марка по износу ИI,  марка по морозостойкости F50,  средневзвешенное содержание зерен пластинчатой (лещадной)  и игловатой формы,  %  по массе,  25.
Согласно требованиям,  установленным аукционной документации,  асфальтобетонная смесь должна соответствовать ГОСТ 9128-2009  «Смеси асфальтобетонные,  дорожные,  аэродромные и асфальтобетон».
В соответствии с п.  4.5  поименованного ГОСТ,  щебеночные и гравийные горячие смеси и плотные асфальтобетоны в зависимости от содержания в них щебня (гравия)  подразделяют на типы:
А -  с содержанием щебня                        св.  50  %  до 60  %;
Б -  »                   »         щебня (гравия)      св.  40  %  до 50  %;
В -  »                   »                           »          св.  30  %  до 40  %.
Из указанного следует,  что асфальтобетонная смесь типа Б должна содержать щебня св.  40%  до 50%.
В п.  5.1.3  (таблица 4)  Гост 9128-2009  установлено:
Наименование показателя
Значение для асфальтобетонов марки
I
II
III
Для дорожно-климатических зон
I
II,  III
IV,  V
I
II,  III
IV,  V
I
II,  III
IV,  V
Предел прочности при сжатии,  при температуре 50°С,  МПа,  не менее,  для асфальтобетонов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  высокоплотных
1,0
1,1
1,2
 
 
 
 
 
 
-  плотных типов:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
0,9
1,0
1,1
0,8
0,9
1,0
-
-
-
Б
1,0
1,2
1,3
0,9
1,0
1,2
0,8
0,9
1,1
В
 
 
 
1,1
1,2
1,3
1,0
1,1
1,2
Г
1,1
1,3
1,6
1,0
1,2
1,4
0,9
1,0
1,1
Д
-
-
-
1.1
1,3
1,5
1,0
1,1
1,2
Предел прочности при сжатии,  при температуре 20°С для асфальтобетонов всех типов,  МПа,  не менее
2,5
2,5
2,5
2,2
2,2
2,2
2,0
2,0
2,0
Предел прочности при сжатии,  при температуре 0°С для асфальтобетонов всех типов,  МПа,  не более
9,0
11,0
13,0
10,0
12,0
13,0
10,0
12,0
13,0
Водостойкость,  не менее:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  плотных асфальтобетонов
0,95
0,90
0,85
0,90
0,85
0,80
0,85
0,75
0,70
-  высокоплотных асфальтобетонов
0,95
0,95
0,90
-
-
-
-
-
-
-  плотных асфальтобетонов при длительном водонасыщении
0,90
0,85
0,75
0,85
0,75
0,70
0,75
0,65
0,60
-  высокоплотных асфальтобетонов при длительном водонасыщении
0,95
0,90
0,85
-
-
-
-
-
-
Сдвигоустойчивость по:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  коэффициенту внутреннего трения,  не менее,  для асфальтобетонов типов:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
высокоплотных
0,88
0,89
0,91
-
-
-
-
-
-
А
0,86
0,87
0,89
0,86
0,87
0,89
-
-
-
Б
0,80
0,81
0,83
0,80
0,81
0,83
0,79
0,80
0,81
В
-
-
-
0,74
0,76
0,78
0,73
0,75
0,77
Г
0,78
0,80
0,82
0,78
0,80
0,82
0,76
0,78
0,80
Д
-
-
-
0,64
0,65
0,70
0,62
0,64
0,66
-  сцеплению при сдвиге при температуре 50°С,  МПа,  не менее,  для асфальтобетонов типов:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
высокоплотных
0,25
0,27
0,30
-
-
-
-
-
-
А
0,23
0,25
0,26
0,22
0,24
0,25
-
-
-
Б
0,32
0,37
0,38
0,31
0,35
0,36
0,29
0,34
0,36
В
-
-
-
0,37
0,42
0,44
0,36
0,40
0,42
Г
0,34
0,37
0,38
0,33
0,36
0,37
0,32
0,35
0,36
Д
-
-
-
0,47
0,54
0,55
0,45
0,48
0,50
Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0°С и скорости деформирования 50  мм/мин для асфальтобетонов всех типов,  МПа:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  не менее
3,0
3,5
4,0
2,5
3,0
3,5
2,0
2,5
3,0
-  не более
5,5
6,0
6,5
6,0
6,5
7,0
6,5
7,0
7,5
Примечания
1  Для крупнозернистых асфальтобетонов показатели сдвигоустойчивости и трещиностойкости не нормируются.
2  Показатели физико-механических свойств асфальтобетонов,  применяемых в конкретных условиях эксплуатации,  могут,  уточняться в проектной документации на строительство.
  
В соответствии с Приложением Б «С鰾.13330.2012.  Свод правил.  Автомобильные дороги.  Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85»,  указание на который содержится в Приложении к муниципальному контракту,  который является неотъемлемой частью аукционной документации,  город Пермь расположен во II  дорожно-климатической зоне.
Из указанного следует,  что предел прочности при сжатии при температуре 50°С для плотной асфальтобетонной смеси типа Б марки II  дорожно-климатической зоны II  составляет не менее 1,0  МПа.
В Таблице 10  ГОСТ 9128-2009  установлено:
Наименование показателя
Значение для смесей марки
I
II
III
горячих типа
холодных типа
пористых и высоко­пористых
горячих типа
холодных типа
порис­тых
горячих типа
А,  высоко­плотных
Б
Бх
Вх
А
Б
В
Бх
Вх
Б
В
Марка,  не ниже:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  по дробимости:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а)  щебня из изверженных и метаморфических горных пород
1200
1200
1000
800
800
1000
1000
800
800
600
600
800
600
б)  щебня из осадочных горных пород
1200
1000
800
600
600
1000
800
600
600
400
400
600
400
в)  щебня из металлургического шлака
-
1200
1000
1000
800
1200
1000
800
800
600
600
800
600
г)  щебня из гравия
-
1000
1000
800
600
1000
800
600
800
600
400
600
400
д)  гравия
-
-
-
-
-
-
-
600
800
600
400
600
400
-  по истираемости:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а)  щебня из изверженных и метаморфических горных пород
⣱
⣱
⣲
⣳
Не норм.
⣲
⣲
⣳
⣳
⣴
Не норм.
⣳
⣴
б)  щебня из осадочных горных пород
⣱
⣲
⣲
⣳
То же
⣱
⣲
⣳
⣳
⣴
То же
⣳
⣴
в)  щебня из гравия и гравия
-
⣱
⣱
⣲
»
⣱
⣲
⣳
⣲
ИЗ
»
⣳
⣴
-  по морозостойкости
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
для всех видов щебня и гравия:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а)  для дорожно-климатических зон,  I,  II,  III
F50
F50
F50
F50
F25
F50
F50
F25
F25
F25
F15
F25
F25
б)  для дорожно-климатических зон IV,  V
F50
F50
F25
F25
F25
F50
F25
F15
F15
F15
F15
F15
F15
Примечание -  Для повышения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием щебень из карбонатных пород не рекомендуется применять в высокоплотных и плотных смесях типа А марки I.
 Из приведенной выше таблицы следует,  что для асфальтобетонной смеси типа Б марки II  в случае применения щебня из изверженных пород марка по дробимости щебня должна быть не ниже 1000.
Таким образом,  сведения о товаре,  содержащиеся в заявке ООО «СтройЭнергоМонтаж»,  не соответствуют требованиям ГОСТ,  и как следствие,  требованиям аукционной документации.
Согласно п.  5.2.1  ГОСТ 9128-2009,  для приготовления смесей и асфальтобетонов применяют щебень и гравий фракций от 5  до 10  мм,  свыше 10  до 20  (15)  мм,  свыше 15  до 20  мм,  свыше 20  (15)  до 40  мм,  а также смеси указанных фракций.
Из указанного следует,  что в составе первой части заявки ООО «СтройЭнергоМонтаж» отсутствуют конкретные значения фракций щебня.
В соответствии с ч.  1  ст.  41.9  Закона о размещении заказов,  Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  содержащие предусмотренные ч.  4  ст.  41.8  Закона о размещении заказов сведения,  на соответствие требованиям,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров,  работ,  услуг,  на поставки,  выполнение,  оказание которых размещается заказ.
Согласно ч.  4  ст.  41.9  Закона  о размещении заказов,  участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:
1)  непредоставления сведений,  предусмотренных ч.  4  ст.  41.8  настоящего Федерального закона,  или предоставления недостоверных сведений;
2)  несоответствия сведений,  предусмотренных ч.  4  ст.  41.8  настоящего Федерального закона,  требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.
 В соответствии с ч.  5  ст.  41.9  Закона  о размещении заказов,  отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям,  не предусмотренным ч.  4  настоящей статьи,  не допускается.
При указанных обстоятельствах в действиях Аукционной комиссии нарушений требований Закона о размещении заказов не может быть установлено.
 
На основании статей 17,  60  Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Комиссия,
 
РЕШИЛА:
 
Признать жалобу ООО «СтройЭнергоМонтаж» на действия Конкурсной (аукционной)  комиссии по видам товаров,  работ,  услуг при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обустройству пешеходных зон Ленинского района города Перми (извещение № 0356300041513000053)  необоснованной.
 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

2014-02-19  11:56:00